Router 0 config.

Router>
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#

Router(config)#
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#ip address 10.10.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#clock rate 64000
Router(config-if)#bandwidth 64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit

Router 1 config.

Router>
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface fastEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit

Router(config)#interface serial 2/0
Router(config-if)#ip address 10.10.2.3 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#

====RIP config on both router
Router 0 config.

Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#end
Router#copy run start

Router 1 config.

Router#
Router#
Router#conf t
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.2.1
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#end
Router#copy run start
Router#